## Slide 1: Forelesning nr.4 IN 1080 Mekatronikk
Norton- og Thévenins teoremer
ac-analyse
Kondensatorer og reaktans

## Slide 2: Dagens temaer
Nortons og Thévenins teoremer
Representasjon av sinussignaler
Kondensatorer
Kapasitiv reaktans
Tidsrespons til RC-krets

## Slide 3: Thévenins teorem
«Ethvert lineært to-terminalers nettverk bestående av strømkilder, spenningskilder og resistorer kan erstattes av en ekvivalent krets med én spenningskilde i serie med én resistor»

## Slide 4: Thévenins teorem (forts)
Fremgangsmåte
  Identifiser (del)kretsen som skal erstattes av en Thévenin-ekvivalent
  Beregn Vth og Rth
    Vth: Spenningen VAB mellom A og B etter at resten av kretsen er fjernet
    Rth: Resistansen mellom A og B når spenningskildene kortsluttes og strømkildene åpnes

## Slide 5: Thévenins teorem (forts)
Eksempel
  Vth: Spenningen mellom A og B etter at resten av kretsen er fjernet (OC = «Open Circuit»)
  Rth: Resistansen mellom A og B når Vs kortsluttes
A
B
A
B

## Slide 6
Finn Vth og Rth for den blå delen
Fjerner kretsen som ikke skal inngå (dvs tar bort RL)
Thévenins teorem (forts)

## Slide 7: Thévenins teorem (forts)
Nuller ut kilden(e): Kortslutter V1
Beregner Rth mellom node a og b:
    R1||R2=(R1*R2)/(R1+R2)=(3Ω*6Ω)/(3Ω+6Ω)=2Ω
Setter tilbake V1 og finner Vab:
  Vab=Vth=V1*(R2/(R1+R2)=9v*(6Ω)/(3Ω+6Ω)=6v

## Slide 8: Thévenins teorem (forts)
Setter sammen ekvivalenten og kobler til resten:
For ulike verdier av den variable resistoren RL er det nå enklere å beregne f.eks hvordan strømmen gjennom den varierer

## Slide 9: Thévenins teorem (forts)
IL=Vth/(Rth + RL)
RL=2Ω : IL= 6v/(2Ω + 2Ω)=1.5A
RL=10Ω : IL= 6v/(2Ω + 10Ω)=0.5A
RL=100Ω : 6v/(2Ω + 100Ω)=0.06A
Med Thévenin-forenkling
IL = Vab/RL og Vab = V1*R1/(R1 + R2||RL)
IL = V1*R1/(R1+R2*RL/(R2+RL))/RL
RL=2Ω : IL = 9v*3 Ω /(3 Ω +6 Ω *2 Ω /(6 Ω +2 Ω))/2 Ω=1.5A
RL=10Ω : IL = 9v*3 Ω /(3 Ω +6 Ω *10 Ω /(6 Ω +10 Ω))/10 Ω=0.5A
RL=100Ω : IL = 9v*3 Ω /(3 Ω +6 Ω *100 Ω /(6 Ω +100 Ω))/100 Ω=0.06A
Uten Thévenin-forenkling

## Slide 10: Eksempel
Finn Thévenin-ekvivalenten til kretsen innenfor den røde stiplede firkanten når Vx=12v, R1=10 kOhm, R2=40kOhm og R3=2kOhm

## Slide 11: Nortons teorem
Variant av Thévenins teorem
«Ethvert lineært to-terminalers nettverk bestående av strømkilder, spenningskilder og resistorer kan erstattes av en ekvivalent krets med én strømkilde i parallell med én resistor»

## Slide 12: Nortons teorem
Samme metode som for Thévenins teorem
  Likhet: Kildene kortsluttes (spenningskilder) eller åpnes (strømkilder)
  Forskjell: Terminalene A og B kortsluttes for å finne strømmen gjennom dem (istedenfor å beregne spenningen over dem)
Sammenhengen mellom Norton- og Thévenin-ekvivalenter:

## Slide 13: Nortons teorem (forts)
Fremgangsmåte
  Identifiser (del)kretsen som skal erstattes av en Norton-ekvivalent
  Beregn Ino og Rno
    Ino: Strømmen fra A til B når resistorene erstattes med Rth og kildene med Vth
    Rno: Samme som Thévenin-resistansen Rth

## Slide 14: Nortons teorem (forts)
Eksempel
  Identifiser (del)kretsen som skal erstattes med Norton-ekvivalenten
  Beregn Ino og Rno
A
B

## Slide 15: Eksempel
Finn Norton-ekvivalenten til kretsen innenfor den røde stiplede firkanten når Vx=12v, R1=10 kOhm, R2=40kOhm og R3=2kOhm

## Slide 16
Signaler
Et signal er en strøm eller spenning som overfører informasjon
Signaler som varierer over tid kalles ac-signaler
  Informasjonsinnholdet kan ligge i tidsvariasjonen
  Variasjonen kan være periodisk (b), dvs. den gjentar seg med faste mellomrom, eller ikke-periodisk ((a) og (c))
dc-signaler også kan variere over tid, men dette er som regel ikke tilsiktet (f.eks. batteri som lades ut)

## Slide 17: Sinussignaler
Mange naturlige fenomener varierer med sinus-karakteristikk
Sinussignaler og deres egenskaper kan beskrives presist matematisk
Vilkårlige signaler kan representeres som summer av sinusformede signaler
Sinussignaler er viktige i bla lyd- og bildebehandling

## Slide 18: Amplitude og periode
En enkel variant av et sinussignal er gitt av f(t) = A*sin(t)
Skaleringsfaktoren A kalles amplitude og er den maksimale verdien f(t) kan ha
T kalles perioden og er tiden det tar før (sinus)signalet gjentar seg
T
A
A = 20 volt
T=50 µs

## Slide 19
Et balansert sinussignal er sentrert rundt 0: Maksimal positiv verdi = maksimal negativ verdi (absoluttverdi).
Amplituden er den positive maksimumsverdien
Gjennomsnittsverdien over en hel periode er lik 0 hvis signalet er balansert
Amplitude og periode (forts)

## Slide 20: Mer om periode og frekvens
Mens perioden er tiden det tar før signalformen gjentas, er frekvensen antallet ganger signalformen gjentar seg per sekund
Frekvens måles i Hertz: 1Hz = 1/s
Perioden T og frekvensen f er omvendt proporsjonale:

## Slide 21: Strøm- og spenningsretning
For et balansert sinussignal endres strømretningen og/eller polariteten til spenningen én gang per periode
Signalet er positivt halve perioden og negativ den andre halve perioden

## Slide 22: Øyeblikksverdi
Øyeblikksverdien er amplituden på et bestemt tidspunkt ti

## Slide 23: Peak-til-peak verdi
Amplitude kalles også magnitude eller peak-verdi Vp
Peak-til-peak verdi er definert som

## Slide 24: Sinussignaler med dc-offset
Hvis sinussignalet har en dc-komponent, forskyves amplituden opp eller ned
Vp defineres relativt til dc-offset, og ikke fra 0

## Slide 25: Mer om sinusfunksjonen
Så langt har vi betraktet sinus som en funksjon med tid som den uavhengige variabelen (tiden t går langs den horisontale aksen): f(t)=sin(t)
Vi kan også bruke definisjonen ut fra enhetssirkelen og la vinkelen mellom den horisontale aksen og vektoren som utgjør radius være argument til sinus: g() = sin()

## Slide 26: Mer om sinusfunksjonen (forts)
Istedenfor å la tiden t øke for å vise endringen over tid, kan vi la vinkelen øke, som betyr at vi roterer vektoren som utgjør hypotenusen i trekanten hvor sinus() er lengden på motstående katet
Etter en hel omdreining, dvs =2π, er vi tilbake til utgangspunktet
Om endepunktet projiseres horisontalt på en rett linje, får man en «vanlig» sinuskurve:

## Slide 27: Mer om sinus (forts)
Radian er lengden som spissen av vektoren har tilbakelagt; 1 radian tilsvarer lengden på radius
Sammenhengen mellom grader og radianer er
Vinkelhastighet (“angular velocity”) sier hvor hurtig vektoren roterer rundt enhetssirkelen:
Vinkelhastigheten som behøves for å fullføre en hel periode er gitt av
kalles også vinkelfrekvens

## Slide 28: Mer om sinus (forts)
Dette gjør at vi kan skrive sinusformede strømmer og spenninger som
Tilslutt trenger vi å ta hensyn til at sinuskurven ikke alltid starter i (0,0)
  Forskyves kurven horisontalt (mot venstre eller høyre) kalles dette faseskift eller fasedreining
  Fasedreiningen angis ved å legge til en vinkel
i
Positiv flytter kurven mot venstre
i
v
v

## Slide 29: Kondensatorer
Kondensatorer er viktige i elektronikk og har mange bruksområder
  Lagring av energi (ladninger)
  Utglatting av signaler som endrer seg hurtig
  Blokkering av signaler med bestemte frekvenser
  Omvandling av likestrøm til vekselstrøm – og omvendt (dc-ac og ac-dc omformere)
  Spenningsregulatorer, batterier etc
  Beskyttelse mot høye og kortvarige spenningspulser
Impedansen til resistorerer er UAVHENGIG av frekvensen til strømmen som går gjennom dem
Impedansen til kondensatorer VARIERER med frekvensen til strømmen

## Slide 30: Kondensatorer (forts)
En kondensator kan lagre elektrisk ladning
En kondensator består av to plater av ledende materiale med isolasjon i mellom
Kondensatorer kan lages av ulike materialer
Noen har «+» og «-» terminal; disse kan eksplodere hvis de kobles feil!

## Slide 31: Kondensatorer (forts)
En kondensator kan sammenlignes med et vannrør med en elastisk membran
Hvis vannet beveger seg vil membranen også bevege seg (et stykke), slik det ser ut som det renner vann igjennom røret (vann = elektrisk strøm)
Hvis vannet endrer retning, vil membranen gå tilbake til sin opprinnelige posisjon og presse vannet tilbake
Det vil være trykkforskjell på hver side av membranen når vannet beveger seg (trykkforskjell = spenning)
Uten bevegelse i vannet vil membranen ikke bevege seg (dc-spenning gir ingen strøm gjennom kondensatoren)

## Slide 32: Kondensatorer (forts)
Hvis platene kobles til en spenning Vs, oppstår et elektrisk felt mellom platene
Feltet gjør at elektroner beveger seg fra den ene platen over til den andre
Når spenningen mellom platene har nådd Vs vil ikke lenger elektroner bevege seg

## Slide 33: Kondensatorer (forts)
Hvis spenningskilden fjernes vil en ideell kondensator beholde spenningen til evig tid
I en fysisk kondensator derimot «lekker» platene ladninger slik at kondensatoren utlades
Denne effekten kan modelleres med en resistor i parallell:
Hvis frekvensene blir høye (~109 Hertz) blir oppførselen mer komplisert

## Slide 34: Kondensatorer (forts)
Evnen til å lagre ladninger kalles kapasitans C, som måles i Farad og er definert ved
1 Farad er lagring av 1 Coulomb med 1 volt potensialforskjell mellom platene
Kapasitansen bestemmes as plateareal A, plateavstand d og permettiviteten ε
  ε er en egenskap ved materialet mellom platene og måles i Farad/meter

## Slide 35: Sammenheng strøm, spenning og impedans
Sammenhengen mellom strømmen gjennom og spenningen over en kondensator er gitt av
Impedansen til en kondensator heter kapasitiv reaktans og er gitt av
En sinusformet strøm og –spenning gjennom/i en kondensator ikke er i fase, men forskjøvet i forhold til hverandre

## Slide 36: RC-kretser
En enkel RC-krets består av en resistor og en kondensator
Resistoren og kondensatoren kan være i serie eller i parallell
Skal analysere oppførselen for to ulike typer innsignal:
  Sinusformet
  Pulsformet (firkantpulser)

## Slide 37: Sammenheng strøm-spenning i en kondensator
Resistor: Ingen faseforskyvning mellom strøm og spenning, dvs φ = 0
  Maksimal spenningsforskjell gir maksimal strøm
  Null spenningsforskjell gir null strøm
Kondensator: Spenning og strøm er faseforskjøvet, dvs φ ǂ 0
  Maksimal spenningsforskjell gir ikke maksimal strøm
  Null spenningsforskjell gir ikke null strøm
Fasedreiningen mellom strøm og spenning kan forstås ved å observere når endringen langs en sinus-kurve er størst og når den er minst
(Faseforskyvning = fasedreining = faseforskjell)

## Slide 38: Sammenheng strøm-spenning i en kondensator
Strømmen gjennom en kondensator er størst når endringen i spenningen over den er størst, og minst når endringen i spenningen er minst
Når spenningsforskjellen er på det mest positive (eller mest negative) er endringen lik 0, dvs strømmen lik 0
Når spenningsforskjellen er 0, er endringen størst, dvs strømmen er størst
Vi sier at ic leder over vc med 90o (/2)
Dermed ligger vc bak ic med 90o (/2)

## Slide 39: Sammenheng strøm-spenning i seriell RC-krets
Spenningen VR over motstanden R er i fase med strømmen I, og leder over Vs, dvs φ>0
VR og VC har 90o fasedreining
For å finne
  fasedreiningen mellom VS og VC
  fasedreining mellom VS og I
må vi beregne den totale frekvensavhengige impedansen
KVL, KCL og Ohms lov gjelder fortsatt
  Men vi må ta hensyn til avhengigheten til frekvensen

## Slide 40: Analyse av RC-kretser med digitale signaler
For digitale kretser er det viktig å forstå sammenhengen mellom strøm og spenning i kondensatorer (signalene er ikke sinusformede, men firkantpulser)
Det enkleste tilfellet: Spenningskilden er en dc-kilde som kobles inn (a) eller kortsluttes (b) ved tidspunktet t=t0
(a) Spenningskilden kobles inn, VC=0 for t<t0
(b) Spenningskilden kortsluttes, VC=Vs for t<t0

## Slide 41: Oppladning og utladning av kondensator
Ladninger kan bare bevege seg når spenningen over kondensatoren er forskjellig fra spenningskilden
Når kretsen har nådd stabil dc-spenning, vil kondensatoren blokkere for strøm

## Slide 42: Tidskonstant
Hvis spenningen er pulsformet er vi interessert i å beregne
  Hvor raskt den lades opp når spenningskilden Vs kobles til i serie med R og C
  Hvor raskt den lades ut til 0 når spenningskilden Vs kobles fra og kortsluttes slik at bare R og C er i serie
Tidskonstanten sier hvor lang tid det tar å lade opp eller ut kondensatoren (når den er koblet i serie med en ohmsk motstand).
Tidskonstanten måles i sekunder og er definert som

## Slide 43: Tidskonstant (forts)
Når betyr det at
  En fullt utladet kondensator har nådd ca 63% av maksimal spenning etter at den er koblet til en spenningkilde
  En fullt oppladet kondensator har falt til ca 37% av den opprinnelige spenningen etter at kilden er koblet fra
Opp- og utladningskurvene er eksponensielle

## Slide 44: Tidskonstant (forts)
De generelle formlene for oppladning og utladning av en kondensator som lades opp/ut via en resistor er gitt av
der VF og IF er slutt-verdiene, og Vi og Ii er startverdiene
Hvis man lader opp fra Vi = 0, blir formelen
Hvis man lader ut til VF = 0 blir formelen

## Slide 45: Kapasitiv reaktans
En kondensator har en motstand mot elektrisk strøm som er avhengig av frekvensen til spenningen/strømmen
Denne motstanden kalles kapasitiv reaktans Xc og er definert ved
Jo større frekvens, desto mindre kapasitiv reaktans
Jo større kapasitans, desto mindre kapasitiv reaktans

## Slide 46: Oppgave
Spm 1: Hva sier gjennomsnittverdien til et sinussignal?
Spm 2: Over hvilket tidsintervall bør vi beregne gjennomsnittsverdien?
Spm 3: Vis at gjennomsnittsspenningen er gitt av formelen

## Slide 47: Oppgaver
Spm 1: Utled formelen for sammenhengen mellom strøm og spenning for en kondesator ved hjelp av formelen Q=VC
Spm 2: Ta utgangspunkt i formelen for I-V sammenhengen for en kondensator og forklar
  Spm 2-1: Hva er impedansen til en kondensator når det er en likespenning over kondensatoren?
    Spm 2-1-1: Hva kan kondensatoren erstattes med i dette tilfellet?
  Spm 2-2: Hva er impedansen når det er en vekselspenning med veldig høy frekvens?
    Spm 2-2-1: Hva kan kondensatoren ersattes med i dette tilfellet?
Spm 3: Hva skjer med impedansen til en kondensator når man dobler frekvensen til ac-spenningen over den? Når man reduserer frekvensen til halvparten?
Spm 4: Finn den kapasitive reaktansen når C=0,0047 μF og f=1 kHz

## Slide 48: Oppgave
Spm 1: Hva er definisjonen av 1 radian?
Spm 2: Hva måleenheten for radianer?
Spm 3: Hvordan definerer vi vinkelhastighet og hva er måleenheten?
Spm 4: Hva er et annet navn for vinkelhastighet?
Spm 5: Hva er vinkelhastigheten til en sinusbølge med f=60Hz?
Spm 6: Gitt en sinusbølge med vinkelfrekvens = 500 rad/s. Hva er frekvensen målt i Hertz og perioden målt i sekunder?

## Slide 49: Oppgave
Gitt sinussignalet til høyre
  Spm 1: Hva er perioden hvis t3=0,01s?
  Spm 2: Hva er frekvensen hvis t3=0,002s?
  Spm 3: Hvordan finner vi amplituden til signalet?
  Spm 4: Hva er gjennomsnittsverdien over en hel periode?
  Spm 5: Vis grafisk når er endringen i signalet minst.
  Spm 6: Begrunn matematisk når endringen i signalet størst.

## Slide 50: Nøtt til neste gang
Hva er dette?